## Slide 1: RaspiDIO
Von Philip Sanetra, Daniel Senkowski & Christian Gebing

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Projektziel
Entwicklungsumgebung
Laufzeitumgebung
Bibliotheken
Verwendete Hardware
Aufgetretene Probleme
Live Demo

## Slide 3: 1. Projektziel
Internetradio auf Basis des Raspberry Pi
Funktionsumfang
  Anzeige von Radiosender, Interpret, Titel & Uhrzeit
  Steuerung mittels Drehencoder / Infrarot

## Slide 4: 2. Entwicklungsumgebung
Eclipse unter Ubuntu
Programmiersprache C
Toolchain Cross Compiler, da Raspberry Pi auf ARM Architektur basiert
Nutzung von GitHub (SVN)
Notes: Lokales Debugging nicht möglich

## Slide 5: 3. Laufzeitumgebung
Raspbian
  angepasst Linux basierend auf Debian
  Bootet von SD Karte
mpd
  Music Player Daemon
  Dienst zum Abspielen von Musik
  Steuerung über Client-Programm/ -Bibliotheken
Notes: Raspbian: Installation von Raspbian erfolgt über Programm, welches ein Image von Raspbian auf die SD Karte kopiert
Mpd: Installation erfolgt über Software-Repository von Linux

## Slide 6: 4. Bibliotheken
Wiring Pi
  ermöglicht Zugriff auf GPIO‘s
  auf Raspberry Pi kompiliert
  auch Interrupts möglich
libmpdclient
  Client-Bibliothek zur Steuerung des mpd
  auf Raspberry mittels Build-Script kompiliert

## Slide 7: 5. Verwendete Hardware

## Slide 8: 5. Verwendete Hardware
LCD Display
  4x20 Zeichen
  betrieben im 4-Bit Modus
  Controller-Chip: KS6600
Notes: Display: Initialisierung, Ausgabe, R/W Pin immer auf Ground

## Slide 9: 5. Verwendete Hardware
Drehencoder
Notes: Drehencoder: Welche Funktionen, Interrupt, Drehrichtung aus Binärcode

## Slide 10: 5. Verwendete Hardware
Infrarot
  Empfänger TSOP31238 (38 kHz)
Treiber LIRC
  Infrarotsignal -> Programmbefehl
  auf Raspberry installiert / geladen
  Konfigurationsdatei für Fernbedienung (vorgefertigt)
  Programmierung: lirc_client.h
Notes: Drehencoder: Welche Funktionen

## Slide 11: 6. Aufgetretene Probleme
Defektes Display
  Überprüfung hat viel Zeit gekostet
  -> 3 Praktikumstermine verloren
Infrarot
  Auslese-Funktion blockiert Hauptprogramm
  -> mögliche Lösung Threads
  -> wegen Komplexität & Zeitmangel nicht umgesetzt
kein Debugging möglich
Notes: Drehencoder: Welche Funktionen

## Slide 12: Live Demo

## Slide 13: Ende
Irgendwelche Fragen?